## Slide 1: Supporto verticale
Tecnologia meccanica
Anno accademico: 2024-2025
Studenti:
Carli Andrea [635478]
Ricci Filippo [657120]
Docenti:
Michele Lanzetta-Francesco Spigliati

## Slide 2
Richiesta del committente
Richiesta:
Produzione in serie ridotta di 500 supporti verticali
Obiettivi:
Pianificazione del processo produttivo relativo ad alcuni componenti dell’assieme come se la produzione fosse stata affidate da un committente
Componenti da analizzare nello specifico:
Corpo (part. 9): fusione
Guarnizione (part. 6): stampa 3D
Coppa centrifuga (part. 2): deformazione plastica
Distanziale (part. 1): asportazione di truciolo
Coperchio (part. 5) e Tubo presa olio (part. 7): saldatura

## Slide 3
Fusione
Componente: corpo
Materiale: ghisa G25
Quantità: 500
Formatura: terra sintetica a verde
Tempo di produzione: 20.59 minuti
Costo: 7.89 €

## Slide 4
Messa in tavola corpo

## Slide 5
Piano di divisione

## Slide 6
Passaggio da pezzo finito a greggio
Le modifiche apportate al pezzo finito sono:
Eliminazione dei fori sulla flangia superiore
Modifica della superficie della base (verso l’alto)
Modifica della superficie della base (verso il basso)
Le modifiche apportate alla gola evidenziate in verde sono permanenti, solo la sede per i cuscinetti sarà ricavata mediante l’uso delle macchine utensili.
Scelta dovuta all’impossibilità di ottenere questa forma mediante un anima senza incappare in sottosquadri

## Slide 7
Sovrametalli
Sovrametallo sull’anello della flangia, previsto uno strato di materiale di 2 mm lungo il raggio dell’anello interno risultando in una diminuzione di 4 mm del diametro del foro della flangia
Sovrametallo sulla superficie superiore della flangia (verso l’alto), previsto uno strato di 1 mm come ispessimento della superficie in questione

## Slide 8
Direzione di raffreddamento

## Slide 9
Modifiche
Viene modificata la parte elementare 2 in modo da rendere unidirezionale la solidificazione:
2 mm di sovrametallo sulla superficie a profilo troncoconico (rosso)
Raccordi tra la nuova superficie ottenuta e le parti elementari 1 e 3 (blu)

## Slide 10
Dimensionamento materozza
V = 179
D = = 32 mm
H = 1.5 D = 48 mm
d = 0.66D = 21.12 mm
L = 0.16D = 5.12 mm
Notes: Mm = modulo della materozza

## Slide 11
Dimensionamento sistema di colata
T = 3.2
v = ;
S = ; con: K = = portata massica,
Dati necessari al dimensionamento:
G =
h = 73.12 mm (altezza canale)
Dai dati sopra possiamo calcolarci:
T = 4.456 s
v = 1.198 m/s
S = 49.757
Scegliendo una geometria circolare si ha:

## Slide 12
Modelli per la formatura
Modifiche rispetto al greggio:
Angolo di sformo di 2° per le superfici perpendicolari alla direzione dello sformo
Centraggio garantito dalle spine
Tutte le dimensioni aumentate dell’1% (fattore di ritiro lineare medio)
Presenza di un’appendice sul fondo per la realizzazione della sede d’appoggio dell’anima (portata d’anima)

## Slide 13
Modelli per le casse d’anima
Notes: Ci sono anche i perni di supporto

## Slide 14
Simulazione di colata

## Slide 15
Tempo di produzione e prezzo

## Slide 16
Lavorazioni alle macchina utensili
Componente: distanziale
Materiale: acciaio al carbonio C40
Macchine: tornio parallelo, fresatrice universale
Quantità: 500 pezzi
Tempo di produzione: 37 minuti e 24 secondi
Prezzo unitario: 17.03 €
Acciaio al carbonio C40:
Uno dei materiali più diffusi nell’industria meccanica
Equilibrio tra prezzo e proprietà meccaniche
Eccellente lavorabilità
Buona tenacità
Resistente agli urti e alle sollecitazioni dinamiche
Buona durezza
Acquisto di barre di acciaio tondo trafilato.
Costo al metro: 57.39 €

## Slide 17
Messa in tavola distanziale

## Slide 18
Analisi delle superfici

## Slide 19
Ciclo di lavorazione

## Slide 20
Ciclo di lavorazione

## Slide 21
Tornio parallelo
Caratteristiche:
Potenza del motore: 7.5 kW
Diametro massimo tornibile: Ø 300 mm
Passaggio barra: Ø 100 mm
Distanza fra le punte: 1500 mm
Velocità di rotazione: 100-2000 rpm
Tornio parallelo: Fervi T080F

## Slide 22
Utensili e inserti troncatura
Portautensile: Walter Cut GT
Inserto: GX16-3F020N-WL

## Slide 23
Utensili e inserti per sgrossatura
SCLCR1010H06
CCMT060204-MP

## Slide 24
Utensili e inserti per finitura
SDJCR1010F07
VBMT110304-EF

## Slide 25
Punta per foratura
A002 Ø10 mm HSS-TiN
Necessaria per avere un foro iniziale su cui andare a lavorare per le torniture interne

## Slide 26
Fresatrice parallela
Caratteristiche:
Potenza motore: 2.2 kW
Corsa delle guide: X = 500 mm, Y = 230 mm, Z = 350 mm
Mandrino portafresa: mandrino orizzontale orientabile di 90° ISO 50
Velocità mandrino: 90-3260 rpm

## Slide 27
Mandrino
ER32 ISO40 DIN 7388-1
Necessario per poter effettuare anche la maschiatura, non possibile con il mandrino fornito con la fresatrice scelta poiché non ha un sistema di inversione automatica del moto

## Slide 28
Fresa e inserti
Walter F4041R.C16.040.Z04.06
SN060408R-MR WSP45S

## Slide 29
Utensili foratura
Haas Automatic Centre Punch
Guhring 5511 HSS-E DIN 338 Ø2.5 mm

## Slide 30
Utensili maschiatura
ER32 collet ISO40
Phantom UNI HSS-E TiN M3

## Slide 31
Foglio di fase

## Slide 32
Foglio di fase

## Slide 33
Foglio di fase

## Slide 34
Foglio di fase

## Slide 35
Foglio di fase

## Slide 36
Tempo di produzione e prezzo
Notes: f = avanzamento

## Slide 37
Deformazione plastica
Componente: coppa centrifuga (part. 2)
Materiale: acciaio DC01 EN 10130
(modificato rispetto alle scelte del complessivo in quanto l’acciaio Fe420 è un acciaio strutturale non adatto a deformazioni plastiche intense dato il limite di snervamento minimo di 420 MPa)
Quantità: 500
Processo: imbutitura
Area dello sviluppo primitivo:
Diametro primitivo:
Proprietà DC01 EN 10130

## Slide 38
Modifiche della geometria
Modifica 1: inclinazione della superficie laterale, rendendola parallela all’asse del pezzo per semplificare l’operazione di imbutitura (rossa)
Modifica 2: raccordi tra le superfici, i raggi di raccordo previsti nel particolare originale non rispettano la teoria di Wassilief, portando a problematiche come difetti o tranciature della lamiera quindi vengono sostituiti con dei raccordi R5 (verde)
Modifica 3: superficie forata, viene maggiorata la superficie ospitante le sedi per i fori di fissaggio e accoppiamento poiché in seguito alla modifica 2 non era più disponibile la superficie necessaria per ricavare i fori

## Slide 39
Messa in tavola coppa centrifuga

## Slide 40
Dimensionamento matrice e punzone

## Slide 41
Messa in tavola matrice

## Slide 42
Messa in tavola punzone

## Slide 43
Processo di rifilatura e foratura
Set di complessi matrici-punzoni e punzonatrice idraulica manuale
Punta da trapano
Cesoie S&R 260 mm per Taglio Lamiera
Notes: Angolo trapano 135°

## Slide 44
Tempo di produzione e prezzo
Costo materiale:
Costo manodopera:

## Slide 45
Saldatura
Componenti: tubo presa olio (part. 7) e coperchio (part. 5)
Tipologia di saldatura: Brasatura forte
Materiali base: coperchio in ghisa G25, tubo presa olio in acciaio Fe420
Materiale d’apporto: lega di argento e rame Ag45CuZnSn (Fusione 640-680° C)
Pulizia preliminare: Vasca a ultrasuoni (dopo pulizia generale con un solvente)
Riscaldamento: fiamma ossiacetilenica
Controlli post-brasatura: prova di tenuta all’olio

## Slide 46
Attrezzatura
Ateq F620
Elmasonic P120H
RIDGID Portable Oxy-Acetylene Torch Kit – RPT124

## Slide 47
Tempo di produzione e prezzo
Tempo di produzione:
una saldatura: 22 minuti e 12 secondi
500 saldature: 86 ore e 48 minuti
Prezzo:
una saldatura: 4.54 €
500 saldature: 2268.69 €

## Slide 48
Stampa 3D
Componente: guarnizione (part. 6)
Quantità: 500
Tecnologia: FDM
Macchina: Bambu Lab P1S

## Slide 49
Materiale

## Slide 50
Messa in tavola guarnizione

## Slide 51
Simulazione di stampa
Utilizzando come reticolo un reticolo circolare al 35% che rallenta la stampa ma favorisce l’elasticità, caratteristica importante per il nostro utilizzo

## Slide 52
Tempo di produzione e prezzo
Tempi attivi:
Tempo di preparazione: 6 minuti e 34 secondi
Tempo di stampa: 23 minuti e 33 secondi
Tempi passivi:
Ricarica filamento: 1 minuto
Rimozione e pulizia: 1 minuto
Tempo totale: 32 minuti e 8 secondi
Prezzo:
Materiale:
Energia:
Manodopera:
(ipotizzando che l’operatore lavori attivamente alla preparazione della stampa per circa 5 minuti, e faccia altro durante la stampa del pezzo)
Costo totale: 906.69
Costo unitario: 1.81
Risparmiando rispetto all’acquisto sul mercato in quanto pezzi di queste dimensioni in feltro si trovano tra i 2 e i 4